## Slide 1
基於深度學習及ECG,PPG
結合車用電子鎖之酒駕預防系統
報告人：林子傑
指導教授：張瑞益、何建明

## Slide 2
Outline
緒論
相關研究
實驗方法
實驗結果
結論及未來工作

## Slide 3
緒論
https://www.cna.com.tw/project/20190719-drunkdriving/article1.html

## Slide 4
緒論
酒駕現狀統計
[1]
[1]
[1]警政署統計查詢網-道路交通案件

## Slide 5
緒論
酒駕現狀統計
37.46%
累犯比例
2012-2016
累犯比例
2013-2017
累犯比例
2014-2018
37.58%
38.10%
[2]
[2]
[2]
[2]交通部統計查詢網

## Slide 6
緒論
Notes: 心電描記術 (Electrocardiography, ECG或者EKG) 是一種經胸腔以時間為單位記錄心臟的電生理活動，利用在人體皮膚表面貼上的電極，可以偵測到心臟的電位傳動，而心電圖所記錄的並不是單一心室或心房細胞的電位變化，而是心臟整體的電位變化。心電圖的結果通常以波型顯示，包括基本有P波、QRS波組、T波。P波代表的是心房收縮，QRS波組則是心室收縮，T波是心室舒張，有關心跳率的測量或評估，則是以R波與R波的間隔時間來代表。當RR間隔越大代表心跳率越低，RR間隔越小代表心跳率越高。測量ECG信號常常要在身體多個部位連接感測器電極，在胸部和四肢之間最多可以連接10個電極。
當光線穿透身體組織時，受到肌肉組織、血液吸收與散射而削弱。所以心臟打出血液輸送到血管時，身體末梢微血管因血液增加而發生微量體積變化。透過LED光源照射並檢測光強度，光接收訊號便會隨心跳所造成的末梢微量體積變化而改變，此即為光體積掃描圖 (Photoplethysmography) 原理，簡稱PPG。常見的PPG形式有下列兩種形式，穿透式: 例如 血氧計、eureka 舒壓儀；反射式: 例如 心率錶。

## Slide 7
緒論
肺結核現狀
9th
死因排名
( 全球，2016 ) [1]
1040萬
例新案
( 全球，2016 ) [1]
1萬
例新案
( 台灣，2017 ) [2]
[1] WHO (2018). Global tuberculosis report 2018, 1.
[2] 衛生福利部疾病管制署 (2018)。台灣結核病流行趨勢及現行防治政策，6。
Notes: 他其實是全球前十大死因的第九名，並且每年會有1040萬左右的新案例發生
而在台灣，每年也會有1萬個人得到肺結核
而且他的潛伏期非常長，並且會透過飛沫傳染
所以其實是一個非常嚴重的法定傳染病

## Slide 8
ECG PPG 簡介
Notes: 心電描記術 (Electrocardiography, ECG或者EKG) 是一種經胸腔以時間為單位記錄心臟的電生理活動，利用在人體皮膚表面貼上的電極，可以偵測到心臟的電位傳動，而心電圖所記錄的並不是單一心室或心房細胞的電位變化，而是心臟整體的電位變化。心電圖的結果通常以波型顯示，包括基本有P波、QRS波組、T波。P波代表的是心房收縮，QRS波組則是心室收縮，T波是心室舒張，有關心跳率的測量或評估，則是以R波與R波的間隔時間來代表。當RR間隔越大代表心跳率越低，RR間隔越小代表心跳率越高。測量ECG信號常常要在身體多個部位連接感測器電極，在胸部和四肢之間最多可以連接10個電極。
當光線穿透身體組織時，受到肌肉組織、血液吸收與散射而削弱。所以心臟打出血液輸送到血管時，身體末梢微血管因血液增加而發生微量體積變化。透過LED光源照射並檢測光強度，光接收訊號便會隨心跳所造成的末梢微量體積變化而改變，此即為光體積掃描圖 (Photoplethysmography) 原理，簡稱PPG。常見的PPG形式有下列兩種形式，穿透式: 例如 血氧計、eureka 舒壓儀；反射式: 例如 心率錶。

## Slide 9
研究目標
簡易、方便且價格親民的手腕式穿戴式裝置
隨時隨地都可以直接測量
發現問題可以直接就醫處理(高血壓..etc)
透過手錶取得之信號預測生病機率(心臟相關為主)
結合醫療保險評估保費高低
Notes: 成功大學做的，透過信號分辨心臟相關疾病
PPG+ECG常見應用：
Blood Pressure Estimation
Heart Rate Variability
Hypertension Assessment 高血壓評估
Respiratory rate
PPG 判斷糖尿病糖尿病與血液流過人體血管的方式發生變化有關。當心臟推送血液時，會產生一股穿過身體的壓力脈衝。周邊血管會膨脹以容納進入的血液。若將智慧型手機的閃光燈和鏡頭放在手指旁邊，就能觀察到血管擴張引起的微小變化

## Slide 10
研究動機
偏鄉地區志工服務經驗
行動不便以及年長者的問題
醫療相關領域感興趣
研究結果可能可以改善人們的生活習慣
研究領域廣泛

## Slide 11
流程及方法規劃

## Slide 12
流程及方法規劃----資料取得
Google表單紀錄作息
Data preprocessing

## Slide 13
流程及方法規劃----手錶規格
版本1: PPG開3分鐘關2分鐘
且5個時段(9:00 12:00 15:00 18:00 21:00)量測ECG 1分半鐘 -- 15隻
版本2: ECG和PPG量測1分半鐘，再來PPG開著直到沒電為止 -- 5隻
Acer對於手錶之使用說明及建議
Notes: 手錶PPG連續開的話4小時沒電，提醒功能等同沒用處
ECG連續開3分鐘對使用者來說不方便，訊號會很髒
提醒功能只能固定間隔的時間
ECG和PPG同時量測，和背景PPG不同
量背景PPG一定要跟手機連線
量ECG如果在傳送資料給手機，背景PPG不會量測

## Slide 14
流程及方法規劃----資料形式(acer parser處理後)

## Slide 15
流程及方法規劃----資料預處理(Denoise)
lowpass = 40 Hz
highpass = 0.5 Hz
lowpass= 5Hz
highpass=0.5Hz
Notes: LowPass 表示過濾掉頻率 F1 以上的訊號，HighPass 則過濾頻率 F1 以下的訊號。BandPass 代表保留頻段 F1 至 F2 間的訊號

## Slide 16
流程及方法規劃----資料預處理
使用套件:
Engzee algo>找到Peak的index
採Peak to Peak，且一組data只會有一個P_to_P
以9:1的比例分成train以及test
Notes: ECG跟PPG都通用

## Slide 17
流程及方法規劃----資料預處理(Peak標記呈現)
Notes: ECG PPG找peak方式都一樣

## Slide 18
流程及方法規劃----資料預處理(Peak to Peal Split)
Notes: ECG PPG找peak方式都一樣

## Slide 19
流程及方法規劃----資料訓練目標
ECG 驗證身份
PPG 辨別
個人運動狀態
與健保資料庫中
病人的資料
做對比
預測得到相關
心血管疾病
機率
Notes: ECG跟PPG都通用

## Slide 20
流程及方法規劃----ECG驗證身份
RNN Model
Best Accuracy:
80.28169014084507

## Slide 21
流程及方法規劃----PPG辨別運動狀態

## Slide 22
流程及方法規劃----吃飯(PPG)

## Slide 23
流程及方法規劃----睡覺(PPG)

## Slide 24
流程及方法規劃----運動(PPG)

## Slide 25
流程及方法規劃----看書(PPG)

## Slide 26
流程及方法規劃----PPG資料觀察及可能問題
只分得出是否為靜態
表單紀錄的狀態跟實際當下的狀態可能有誤差
測量背景PPG時，手錶容易沒電，而延宕實驗進程
Notes: HRV 跟 BPM 得到的方法？

## Slide 27
流程及方法規劃----PPG辨別運動狀態
透過PPG signal辨別動態或靜態
透過PPG signal結合心跳(bpm)分成數種狀態
透過PPG signal結合心跳以及ACC(三軸加速之數據)判斷為哪種運動
Notes: HRV 跟 BPM 得到的方法？
預估最大心跳數的公式為220減去自己的年齡。
理想運動區間為65%-85%
脂肪燃燒區間 50%-70%
心率或叫心跳，是指連續兩次心跳之間的時間間隔，以每分鐘心跳次數 (beats per minute，BPM) 表示。這個心率值會隨著時間不斷變化，產生有快有慢的微小差異。這種隨著時間不斷變化的現象稱為心率變異 (Heart Rate Variation，HRV)，主要受人體自律神經系統所控制。
心電圖 (Electrocardiogram，ECG) 最直接了，再由心電圖的RR 間隔取得心率值，進而分析心率變異。

## Slide 28
目前進度
ECG,PPG 信號資料之denoise
ECG,PPG peak的index標記而分割成所需之訓練集以及測試集
實踐大學實驗細節及時程規劃
實驗室或專題同學有運動習慣者，可加入幫忙

## Slide 29
未來工作
短期目標
實踐大學資料收集(目前資料量遠遠不足)
PPG動態及靜態分辨訓練之結果
確認PPG配上心跳後分類之類別

## Slide 30
未來工作
長期目標
透過PPG及ACC訊號高準確率判斷該人的運動狀態
ECG驗證身份準確率提升
健保資料庫研究使用，及所需資料提取
確認最終研究目標(想預測的疾病或感冒或想改善生活習慣？)

## Slide 31
文獻參考
ECG-based biometrics using recurrent neural networks
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
https://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-3-28
BioSec.Lab PPG dataset
Cardiac arrhythmia classification using multi-modal signal analysis (心率失調)
智慧手錶訴求醫療級功效
https://www.moea.gov.tw/MNS/doit/bulletin/Bulletin.aspx?kind=4&html=1&menu_id=13553&bull_id=5996
PPG訊號檢測糖尿病
https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&id=0000555903_0iy8t0gn1f64ik2ri2zmy
Notes: QRS在心臟發生後，血液會被攜帶至身體的不同部位，heartBeat每過一次，血液在某一點的體積增加後會再慢慢降低。PPG訊號有兩大peak: systolic 和 diastolic(舒張)，通常systolic (收縮)會在ECG的R peak 之後一段時間，而這段時間可以用作判斷是否存在心率失調

## Slide 32
Thanks!
Notes: Thanks for listening.